Biophysique : cours du 17.10.00                                                                Aurélie Delos & Marie Legouge

RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE (RMN)

# La RMN  se place dans un domaine totalement différent de celui des RX, de celui qui utilise

Les corps radioactifs. En effet, c'est une imagerie basée sur une utilisation de 2 champs magnétiques (un constant et un variable)

HISTORIQUE :

RMN= Felix Block + Edward Purcell, 1945 (découverte du phénomène de résonance)               (                    (

Prix Nobel en 1952 (Bo constant + B variable (noyau (absorption d énergie

(raies caractéristiques)

= SPECTROSCOPIE RMN (utilisation de la RMN pour identifier les éléments biologiques: composition d un tissu)

temps de relaxation = Richard ERNST, 1970

Lorsqu'un noyau se met en résonance, si le phénomène qui a crée cette résonance  est arrêté, le noyau revient à son état initial suivant une modalité particulière = relaxation (qui permet identifier les structures mises en résonance)

1. PRINCIPE :

- on fait agir 2 champs magnétiques : -1 champ magnétique constant Bo

-1 champ magnétique variable B

l action de ces 2 champs magnétiques va permettre de mettre en résonance et de ramener au repos les noyaux du milieu.

*image formée par temps de relaxation T1 et T2

Par le temps de relaxation on obtient des impulsions qui permettent de créer une image et en choisissant  une partie de ce temps de relaxation, on obtient 2 types d images soit une image en T1 soit une en T2, qui vont permettre de mettre en évidence soit le parenchyme soit les liquides.

*Intensité de Bo – appareil à champs faible < 1tesla

-- appareil à champs intense 2 – 4 teslas

C’est un champ relativement faible et très nettement supérieur au champ magnétique terrestre

*principe d’action du champ Bo :

une particule élémentaire,ici le proton a une composante : le MOMENT MAGNETIQUE M qui tourne autour d’un axe.(voir fig.)

z

Bo

mz

m

my

0                                                  y

mx

x

On prend un référentiel dans l’espace,le mouvement de ce moment magnétique fait qu’ à chaque instant dans l’espace on a 3 composantes caractérisant la position de

M (mz, my, mx)

- mécanique quantique :   mz = ( h /2

h : constante de Planck

( : rapport gyromagnétique

- mécanique classique :

la rotation de ce moment magnétique peut être définie par rapport au champ magnétique appliqué Bo

(

rotation de m  fo = ( Bo / (2()

fo: fréquence de Larmor = fréquence caractéristique du champ magnétique Bo

si Bo =1 tesla alors fo =42,6 MHz

On applique perpendiculairement à Bo un champ magnétique variable B qui a un mouvement sinusoïdal c.a.d. qui varie entre un maximum et un minimum avec une certaine fréquence.

* mouvement de m qui avant était régulier, va devenir très irrégulier : en spiral, avec plusieurs composantes.

si on arrête B, le proton revient à son état initial avec un temps de relaxation (retour à l’équilibre mesuré par 2 temps T1 et T2)

pour obtenir la résonance, il faut que la fréquence du champs variable soit = fréquence de Larmor qui est donné par l’intensité du champ Bo

fo = f de rotation de B

2. MOMENT MAGNETIQUE :

Pour un noyau quelconque on définit un moment cinétique nucléaire intrinsèque associé à son spin

Au moment cinétique intrinsèque est associé un moment magnétique (.

Remarque: le spin nucléaire confère à certain noyau un moment magnétique responsable d’une interaction avec un champ magnétique extérieur. Le noyau qui a les caractéristiques d’ un aimant  placé dans un champ magnétique devient un oscillateur à 2 états, susceptible de résonner quand il est soumis à une excitation de fréquence convenable.

En dehors de tout champ magnétique extérieur, les moments  (  de différents protons se font dans toutes les directions. Si on veut faire la somme de ces moments (, en fait contenu de leur disposition la somme est nulle.

L’ action du champ magnétique va permettre  d’orienter ces moments magnétiques, alors on aura en sommant une amplitude non négligeable,bien défini.

pour un proton de spin ½  dans Bo externe (  2 Etats possibles

En fonction du spin de l’élément, lorsqu’on fait agir Bo externe on constate qu’on a 2 états d’énergie possible.

E2=µ Bo

E                                                                           spin non aligné

(E=E1-E2=2µBo                        Bo    				Bo=0

spin aligné avec Bo

E1= - µBo

Quand un noyau est soumis à un champ Bo constant,on  a 3 phénomènes à prendre en considération:

1- rotation de µ autour de  Bo avec une vitesse angulaire ( tel que :

( = fréquence de rotation de larmor

2-orientation de µ possible est double ( et 180-(

3- une énergie double correspondant à chaque position E1 et E2 avec possibilité de passer de l’une à l’autre, alors on aura soit absorption soit émission d’énergie                                                       Bo

z

µ

important : l’application d’un champ magnétique permet une orientation du moment magnétique et une sommation non négligeable.(sans champ magnétique la sommation est nulle)

*si un proton + Bo, il faut faire agir un champ magnétique B perpendiculaire à Bo oscillant et faible.

quand fréquence  de Bo = (L ( phénomène de RMN, avec basculement de µ d’un état de spin à l’autre (E2 à E1) (absorption d’énergie détectable

Dans le noyau, apparition en plus d’une composante verticale µz d’une composante transversale µT (mouvement de spirale de µz et µy).

Chaque résonance ( impulsion ( bascule

Puis retour = phase de relaxation

-- pour la composante longitudinale µz : T1

0,6________________

-- pour la composante transversale :  T2

0,74

T1 et T2 = f (tissu)

3.UTILISATION DE LA RMN :

on peut mettre en résonance certains atomes spécifiques (azote,phosphore) qui permettent de mesurer quantitativement dans le tissu examiné la masse de cet élément.

En imagerie, elle permet de mettre en évidence des détails extrêmement faibles.

4.CONTRE INDICATIONS :

L’application d’un champ magnétique peut-être a l’origine de dégâts.

Non pratiqué en cas d’existence d’accessoires métalliques; ex: collets au niveau cérébral.